## Slide 1
EnergyQuantum:
grid resilience
for the Qiskit Fall Fest 2026
Michael Esquivel Esquivel
Datos del SEIN
Sonia Esther Chumacero Coronel
Modelo y solvers
Gabriel Izar Aaron Cornejo Quito
QAOA y experimentos
Jhony Cercado Atalaya
Plataforma web

## Slide 2
02 — CONTEXTO
Una falla no se queda donde empieza
EnergyQuantum · QFF 2026
02
685
SUBESTACIONES EN EL MAPA OFICIAL
501
CONEXIONES CON EXTREMOS VERIFICADOS
153
NODOS EN LA MAYOR COMPONENTE
El mapa del SEIN que publica Osinergmin trae 685 subestaciones y 977 líneas. Al resolver los extremos de cada línea quedan 501 conexiones y una componente conectada de 153 nodos: el resto son islas sin enlace declarado.
Una sola línea retirada puede partir la componente en dos.
Estar conectado no significa tener suministro.
Sin partición, la falla recorre toda la red que comparte enlace.
Cortar pocas líneas fuertes y dejar dos lados parejos: esa es la partición que buscamos.

## Slide 3
03 — FORMULACIÓN
Partición binaria: dónde cortar
EnergyQuantum · QFF 2026
03
OBJETIVO
min H = Σ wij (1 − ZiZj)/2
+ β (Σ diZi)²
QUBO → Ising con constante. 12 qubits y 2 048 particiones tras eliminar la simetría global.
wij: longitud de la conexión; di: demanda del nodo.
El primer término paga cada línea cortada.
El segundo castiga el desbalance de demanda.
β = 3.0 en todos los experimentos.
Los validadores van aparte de H: grupos no vacíos, conectividad y suficiencia agregada de generación.
Corte de 9 con desbalance 7: el óptimo sintético.

## Slide 4
04 — DATOS
De Osinergmin al grafo, sin inventar líneas
EnergyQuantum · QFF 2026
04
17
CAPAS DESCARGADAS
›
2 209
REGISTROS OFICIALES
›
685
ESTACIONES
›
977
LÍNEAS
›
501
CONEXIONES
Una línea solo crea arista si NODO_SALIDA y NODO_LLEGADA coinciden con dos estaciones. La distancia sirve para desempatar nombres, nunca para inventar una conexión.
618 líneas verificadas; 359 quedan fuera con el motivo registrado.
Cada registro conserva capa, ID de origen y fecha.
COES se consultó como sonda de acceso: 0 aristas validadas por COES.
Snapshot de 17 capas disponible en data/processed.

## Slide 5
05 — SOLVERS
Cuatro métodos, el mismo contrato
EnergyQuantum · QFF 2026
05
Exacto
Enumera 2n−1 particiones y certifica el óptimo.
0.19 s · 2 047 evaluaciones
12 nodos
Búsqueda local
Multirreinicio sobre vecinos 1-flip; arranca desde KL.
0.07 s · 736 evaluaciones
12 nodos
Kernighan–Lin
Intercambios por ganancia; no mira la demanda.
0.003 s · 10 evaluaciones
12 nodos
QAOA
H + RZZ + RX, p capas, COBYLA y Aer con 2 048 shots.
0.87 s · 40 evaluaciones
12 qubits
Los cuatro comparten la misma instancia, el mismo objetivo y la misma validación.

## Slide 6
06 — RESULTADOS SINTÉTICOS
QAOA llega al óptimo en las 9 corridas
EnergyQuantum · QFF 2026
06
COSTO ESPERADO E[H] POR NÚMERO DE CAPAS
0.672
p = 1
0.644
p = 2
0.687
p = 3
0.637
p = 4
H* = 0.22524
3 semillas por capa · 2 048 shots · Aer ideal
9 / 9
CORRIDAS QUE ALCANZARON EL ÓPTIMO EXACTO
0.4 %
PROBABILIDAD DE MEDIR EL ÓPTIMO
0.44 → 0.87 s
TIEMPO POR CORRIDA, DE P=1 A P=4
E[H] baja de 0.672 a 0.637. La referencia uniforme con los mismos shots también alcanza el óptimo: no hay ventaja cuántica.

## Slide 7
07 — RED REAL
Trujillo: 6 nodos del SEIN verificado
EnergyQuantum · QFF 2026
07
6
NODOS
6
CONEXIONES
51.03
KM TOTALES
1
COMPONENTE
60 / 138 / 220 / 500 kV · 2 puentes · 1 ciclo base
MÉTODO
H
CORTE
TIEMPO
Exacto
0.2322
11.85
0.003 s
Búsqueda local
0.2322
11.85
0.019 s
Kernighan–Lin
0.2322
11.85
0.002 s
QAOA (p=1)
0.2322
11.85
0.19 s
Los cuatro métodos llegan al mismo H. La instancia es demasiado chica para distinguirlos.
FALLA DE PRUEBA
Se retira el puente HUACA DEL SOL ↔ TRUJILLO SUR (6.21 km).
1 → 2
COMPONENTES
6 → 5
CONEXIONES ACTIVAS
0 → 1
NODO AISLADO
La falla es topológica: no estimamos energía no suministrada.

## Slide 8
08 — PLATAFORMA
Los resultados, navegables
EnergyQuantum · QFF 2026
08
Streamlit: 12 pantallas, 8 sintéticas y 4 de datos reales.
API FastAPI: red, subredes, optimización y fallas.
Frontend React + MapLibre en localhost:3001.
Exporta JSON, CSV y GraphML con procedencia.
Todo local: sin credenciales ni hardware de IBM.
Un comando y semillas fijas: python -m scripts.run_real_experiment

## Slide 9
09 — LECTURA HONESTA
Hoy gana lo clásico. Lo decimos.
EnergyQuantum · QFF 2026
09
MÉTODO
H
CORTE
¿ÓPTIMO?
TIEMPO
Exacto
0.2252
9
Sí
0.19 s
Búsqueda local
0.2252
9
Sí
0.07 s
Kernighan–Lin
0.2252
9
Sí
0.003 s
QAOA p=4
0.2252
9
Sí
0.87 s
KL no mira la demanda. Falla en 6 y 8 nodos: 0.5685 y 0.4981 frente a 0.3210 y 0.2664 del óptimo.
Con 100 nodos hay 299 particiones. Ahí los atajos clásicos dejan de garantizar el óptimo.
Nuestro aporte: formulación completa y validada a una escala donde cada resultado se puede comprobar contra el exacto.

## Slide 10
10 — LÍMITES
Lo que este trabajo no afirma
EnergyQuantum · QFF 2026
10
LÍMITES
12 nodos como máximo; la mayor componente real tiene 153.
Aer ideal, sin ruido ni chip real de IBM.
Demanda y generación son supuestos, no despacho oficial.
TAMPOCO MODELAMOS
Flujo AC/DC, protecciones, frecuencia ni energía no suministrada.
Más de dos grupos o restricciones eléctricas dentro de H.
Validación automática de COES: las 501 aristas tienen coes_validated = false.
SIGUIENTES PASOS
Chip real de IBM con mitigación de errores.
Subir a 20–30 nodos con heurísticas híbridas.
Restricciones de capacidad y flujo en el Hamiltoniano.
Una conexión verificada solo dice que los extremos declarados coinciden. No certifica suministro ni operación.
docs/LIMITATIONS.md · docs/TOPOLOGY_VALIDATION.md

## Slide 11
IBM QUANTUM
GLOBAL HACKATHON
TEAM ENERGYQUANTUM
github.com/cercadoUE/EnergyQuantum